采购内容及要求

一、（根据本项目实际情况，填写“采购标的”或“项目概况”）

省药品审核查验中心就展企大厦八层、九层、十层高清监控管理设备进行采购，项目预算金额是：29000元。采购所有设备必须为全新原装品牌，质量、规格和性能均应符合国家相关行业标准规定，保证设备经过正确的安装调试。文件中有关货物要求是最低限度的技术要求，供应商响应的货物应当相当于或优于本磋商文件规定的技术要求，供应商对技术和服务要求有一项不满足的响应将直接影响到项目验收。若供应商成交后被采购人发现的任何不响应或不满足均视为成交供应商弄虚作假，骗取成交。采购人将有权取消其供应商成交资格，给采购人造成损失的，必须进行赔偿并承担相关责任。

本次采购项目的核心产品为：“网络汇聚交换机”高清监控摄像机和监控主机，主机保持30天以上，液晶显示系统“1台21.5寸显示器、可单独显示”，线材套管、配套电源，整个监控系统要有升级预留。

二、技术和服务要求（以“★”标示的内容为不允许负偏离的实质性要求）

### ★（一）报价表（需求一览表）

| 序号 | 品名 | 数量 | 单位 | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 高清监控管理 |
| 1 | 网络交换 | 3 | 台 |  |
| 2 | 监控摄像设备 | 16 | 台 |  |
| 3 | PDU机柜排插 | 3 | 台 |  |
| 4 | 硬盘录像机 | 1 | 台 |  |
| 5 | 集中供电电源（12V30A） | 3 | 台 |  |
| 6 | 21.5寸显示器 | 1 | 台 |  |
| 7 | 存储设备 | 3 | 块 |  |
| 8 | 双绞线缆UTP5线 | 1200 | 米 |  |
| 9 | RVV-2×1.0线 | 1200 | 米 |  |
| 10 | PVC25套管 | 1000 | 米 |  |

### （二）技术参数

★2.1网络交换-汇聚交换机（核心产品）

| 产品名称 | 全千兆2光16电以太网交换机 |
| --- | --- |
| 固定端口 | 16个10/100/1000Base-TX RJ45口 (Data) 2个1000M SFP |
| 功能开关 | 1个：N_标准模式+V_端口隔离+ C_流控模式 |
| 网络协议 | IEEE 802.3 以太网介质访问控制协议 IEEE 802.3i 10BASE-T以太网 IEEE 802.3u 100BASE-TX快速以太网 IEEE 802.3ab 1000BASE-T千兆以太网 IEEE 802.3z 1000BASE-X 千兆光纤以太网 IEEE 802.3x 流量控制 IEEE 802.1q VLAN网桥操作 |
| 网口特性 | 10/100/1000BaseT（X）自动侦测，全/半双工MDI/MDI-X自适应 |
| 转发模式 | 存储转发（全线速） |
| 背板带宽 | 56Gbps （无阻塞） |
| 包转发率 | 40.32Mpps 支持9K巨帧传输 |
| MAC地址表 | 8K |
| 包转发缓存 | 4.1M |
| 双绞线传输 | 10BASE-T ： Cat3,4,5 UTP(≤250 meter) 100BASE-TX ： Cat5 or later UTP(150 meter) 1000BASE-TX ： Cat6 or later UTP(150 meter) 1000BASE-SX:62.5μm/50μm MMF(2m~550m) 1000BASE-LX:62.5μm/50μm MM(2m~550m) or 10μm SMF(2m~5000m) |
| 整机功耗 | 待机功耗：≤20W； |
| LED指示灯 | PWR:电源指示灯 1-16:(网络连接指示灯 10/100/1000M) 17 18:(光口连接指示灯） |
| 配套电源 | 内置开关电源AC：100～240V 50-60Hz 1A |
| 工作温度/湿度 | -10～+55°C；5%～90% RH无凝结 |
| 存储温度/湿度 | -40～+75°C；5%～95% RH无凝结 |
| 产品尺寸/包装尺寸（L*W*H） | 440mm*140mm*45mm 513mm*220mm*95mm |
| 净重/毛重（kg） | 1.6kg/2.2kg |
| 安装方式 | 机架式（配送机架挂耳配件） |
| 防雷/防护等级 | 端口防雷：3KV 8/20us； 防护等级：IP30 |
| 安规认证 | 3C；CE mark, commercial；CE/LVD EN60950； FCC Part 15 Class B；RoHS； |

全千兆2光16电以太网交换机

★2.2半球摄像机

视频最大图像尺寸：2560 × 1440主码流帧率分辨率：50 Hz：25 fps（2560 × 1440 , 1920 × 1080，1280 × 720）

子码流帧率分辨率：50 Hz：25 fps（1280 × 720，640 × 480，640 × 360）

视频压缩标准：主码流：H.265/H.264 子码流：H.265/H.264/MJPEG

视频压缩码率：32 Kbps~8 Mbps

H.264编码类型：Baseline Profile/Main Profile/High Profile

H.265编码类型：Main Profile，Smart264编码：主码流支持

Smart265编码：主码流支持，码率控制：定码率，变码率，SVC：支持，ROI：支持主码流设置1个固定区域smart功能

报警触发：移动侦测，异常，Smart事件：区域入侵侦测，越界侦测

音频压缩标准：G.711ulaw/G.711alaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC-LC

音频压缩码率：64 Kbps（G.711 ulaw/G.711 alaw）/16 Kbps（G.722.1）/16 Kbps（G.726）/32~160 Kbps（MP2L2）/16~64 Kbps（AAC-LC），音频采样率：8 kHz/16 kHz

音频环境噪声过滤：支持网络网络协议：TCP/IP，ICMP，HTTP，DHCP，DNS，RTP，RTSP，NTP，IGMP，QoS，IPv6，UDP，同时预览路数：最多6路，接口协议（API）：

开放型网络视频接口，ISAPI，SDK，GB28181，用户管理：

最多32个用户，可分3级用户权限管理：管理员，操作员，普通用户

客户端：iVMS-4200，使用插件预览：IE10，IE11 使用本地服务预览：Chrome 57.0+，Firefox 52.0+

图像设置：饱和度，亮度，对比度，锐度，AGC，白平衡通过客户端或者浏览器可调

日夜转换模式：白天，夜晚，自动，定时切换

图像增强：背光补偿，强光抑制，3D数字降噪接口，网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口

音频：1个内置麦克风摄像机，传感器类型：1/1.8" Progressive Scan CMOS

最低照度：彩色：0.0005 Lux @（F1.0，AGC ON）, 0 Lux with Light，快门：1/3 s~1/100,000 s，宽动态：120 dB

调节角度：水平：0°~360°，垂直：0°~75°，旋转：0°~360°

镜头焦距&视场角：，2.8 mm，水平视场角：100°，垂直视场角：53°，对角视场角：120° 4 mm，水平视场角：89°，垂直视场角：46°，对角视场角：106° 6 mm，水平视场角：55°，垂直视场角：29°，对角视场角：65°

镜头尺寸接口：M16，光圈类型：可变光圈

最大光圈数：F1.0景深范围：2.8 mm：2.6 m~∞ 4 mm：3 m~∞ 6 mm：6.8 m~∞

补光灯类型：柔光灯，补光距离：最远可达30 m，防补光过曝：支持认证

防护：IP66，一般规范联动方式：上传FTP，上传中心，邮件，抓图

产品尺寸：Ø129.2 × 97.1 mm，包装尺寸：165 × 165 × 115 mm

设备重量：DWD型号：450 g WD型号：470 g，带包装重量：DWD型号：740 g WD型号：760 g

启动及工作温湿度：-30 °C~60 °C，湿度小于95%（无凝结），通用功能：心跳，镜像，密码保护，水印技术

恢复出厂设置：客户端或浏览器恢复，电流及功耗：DC：12 V，0.5 A，最大功耗：6 W PoE：IEEE 802.3af CLASS 3，最大功耗：7 W *DWD型号不支持PoE

供电方式：DC：12 V ± 25%，支持防反接保护 PoE：IEEE802.3af，CLASS 3 *DWD型号不支持PoE

电源接口类型：Ø5.5 mm圆口，产品执行标准(具体版本号以标签为准)：Q/BFW 006

2.3 PDU机柜排插

(1)PDU机柜电源

(2)规格：8位/5孔带32A保护开关

(3)额定电流：10A

(4)额定功率：2500W

（三）.终端设备

★3.1硬盘录像机

R系列高性能NVR，专为400W及以上高清监控应用和存储所打造，可广泛应用于各种规模安防场景，具有如下特性：

a) 解码性能强劲，基础12路1080P解码，开启解码增强，最高可提升至16路1080P解码（需搭配海康400W及以上相机可用）

b) 专为高分辨率相机接入设计，最大支持接入各类800万高清/拼接相机

c) 最大支持满配10T硬盘，全面延长录像存储时长；

d）支持HDMI 4K超高清输出，支持HDMI/VGA同异源可配；

e）平台接入协议丰富，支持萤石、ISUP5.0以及GB28181协议，轻松实现平台接入；

1.5U 标准机箱，支持机架安装；

4盘位，最大支持10TB硬盘

支持1个HDMI 4K输出 +1个VGA高清1080P输出，同/异源可切换；

支持12路1080P解码（开启解码增强后，可提升至16路1080P解码）

支持H.265、H.264混合解码，最大支持接入8MP高清IPC

2个千兆网口

16进4出报警口

2个USB2.0接口（前置）+1个USB3.0接口（后置）

实际发货型号为(B)或(C)版本（B版本/C版本规格参数一致，详见产品SPEC彩页），以实际发货型号为准；

R系列高性能NVR，专为400W及以上高清监控应用和存储所打造，可广泛应用于各种规模安防场景，具有如下特性：

a) 解码性能强劲，基础12路1080P解码，开启解码增强，最高可提升至16路1080P解码（需搭配海康400W及以上相机可用）

b) 专为高分辨率相机接入设计，最大支持接入各类800万高清/拼接相机

c) 最大支持满配10T硬盘，全面延长录像存储时长；

d）支持HDMI 4K超高清输出，支持HDMI/VGA同异源可配；

e）平台接入协议丰富，支持萤石、ISUP5.0以及GB28181协议，轻松实现平台接入；

1.5U 标准机箱，支持机架安装；

4盘位，最大支持10TB硬盘

支持1个HDMI 4K输出 +1个VGA高清1080P输出，同/异源可切换；

支持12路1080P解码（开启解码增强后，可提升至16路1080P解码）

支持H.265、H.264混合解码，最大支持接入8MP高清IPC

2个千兆网口

16进4出报警口

2个USB2.0接口（前置）+1个USB3.0接口（后置）

3.2摄像机集中电源

(1)摄像机电源

(2)输入：AC220V；

## (3)输出：DC12V/30A带微调控制开关

★3.3存储

(1)国际标准4TB硬盘容量: 4TB

（2）尺寸: 3.5英寸

（3）接口类型: SATA

（4）硬盘转速: 7200转

（5）颜色分类: 机械硬盘

（6）缓存容量: 128MB

（7）监控专用型

（四）.线缆

★4.1主干线缆

RVV-3×1.0执行标准：GB/T 5023.3

用于交流额定电压U 0/U为300/300V及以下可 移动使用的电器、仪表作电源动力的连接电缆长期使

用温度为-15℃～70℃

电缆敷设温度不低于0℃，特殊 使用温度可定做。

导体：99.996%无氧软铜丝

护套：聚氯乙烯

具有国家第三方信息产业部检测报告、CE、ROSH、UL、ETL 等检测报告

（五）.套管

5.1 PVC25

(1)护线 PVC25

5.2 PVC20

护线 PVC20

- .售后要求

6.1成交人应负责按所签订合同的设备、安装材料运送到采购人要求的地点并进行安装、调试和验收，整个过程中所涉及的一切费用均应含在本次响应报价内。

6.2成交人将设备送达采购人后，应在收到采购人通知后一星期内，派出有经验的专业技术人员进行配合现场施工员安装调试。

6.3由成交人负责派专业技术人员到现场进行安装、调试，并负责调试至验收合格。如因成交人原因导致延期，所造成的费用由成交人承担。如制造商委托其代 理商负责安装或配合安装，应在响应文件中声明，成交人要对其所提供的货物及其安装质量负全部责任。

6.4成交人应派专业的技术人员到采购人要求的地点对采购人的技术人员进行使用操作、设备维护、保养等技术的现场培训，直至采购人的主要是使管理和使用设备的人员不仅对设备有足够的认识，而且能完全胜任所承担的工作，确保设备安全可靠地运行。设备操作规程、现场操作、设备的维护保养工作、设备运行参数调整、设备故障排除、事故应急措施等内容。

6.5成交人应派专业的技术人员对现场设备管理维护人员进行培训，主要能达到以下目标：了解设备结构、运行工作原理、设备控制工艺等内容；掌握设备操作规程、设备维护保养方法设备运行参数调整等；掌握设备一般性故障的诊断、定位和排除方法；指导一般操作人员的现场工作等。

6.6成交人应在合同签订后的10日内完成设备、安装材料的交付，并在采购人发出工作指令后的10日内完成设备的安装、调试工作。